# 임베디드 시스템 설계 FPGA board 실습 예비보고서

(1) Appendix의 B.Single-core system에서와 같이 시스템을 구성하면 각 하드웨어 IP 컴포넌트들은 메모리맵의 내용대로 고유의 주소영역을 갖는다. 이 시스템 상에서, Appendix의 E.Component를 참고하여 TFTLCD 컨트롤러에 들어있는 각 레지스터들의 주소는 어떻게 되는지 적고 설명하시오.

B. Single-core system에 나와 있듯이 시스템에서 버스에 연결되는 하드웨어 컴포넌트는 자신의 주소를 가지고 있고, 그 컴포턴트의 내부 상태나 값등을 나타내는 레지스터도 그 주소에 의해서 접근하고 버스를 통해 값을 얻게 된다. 따라서 B.2에 나와 있는 Memory Map을 참고하면 TFTLCD Controler의 경우 0x40000000의 controller안에서 0x2000에 속해있으므로 0x40002000의 주소에 들어가게 되고 따라서 각 레지스터의 주소는 다음의 표에 나타나 있다.

| Address | Name | Attribute | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | LCD_FRAME_ADDR | R/W | Frame buffer base address |
| 0x4 | LCD_CONTROL | R/W | Control register |
| 0x8 | LCD_TIMING0 | R/W | Timing configuration register |
| 0xC | LCD_TIMING1 | R/W | Timing configuration register |
| 0x10 | LCD_REFRESH | R/W | Refresh timing configuration register |
| 0x14 | LCD_SIZE | R/W | Display Size |
| 0x18 | LCD_HPOS | R/W | Horizontal Position |
| 0x1C | LCD_VPOS | R/W | Vertical Position |

위의 표의 address에 0x40002000을 더한 값이 될 것으로 예상할 수 있다. 따라서 예상 되는 주소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| Name | Address |
| --- | --- |
| LCD_FRAME_ADDR | 0x40002000 |
| LCD_CONTROL | 0x40002004 |
| LCD_TIMING0 | 0x40002008 |
| LCD_TIMING1 | 0x4000200C |
| LCD_REFRESH | 0x40002010 |
| LCD_SIZE | 0x40002014 |
| LCD_HPOS | 0x40002018 |
| LCD_VPOS | 0x1400020C |