중간 프로젝트

DC MOTOR의 특성 해석

** SPEC

계자 전류 : 10[A]

계자 턴수 : 135[turn]

계자 권선경 : 0.65[mm]

전기자 전류 : 8[A]

전기자 턴수 : 16[turn]

전기자 권선 경 : 0.37[mm]

*FEM 파일 제공.

*기본적으로 FEMM 툴을 이용한 DC MOTOR의 특성 해석

**과제

1) 저항 구하기

(고정자, 회전자 권선)

2) KE, KT

(전류 인가 상태에서의 토크 측정, 전류 인가하지 않았을 때의 쇄교 자속 값 측정 ( 두 값의 비교)

3) TN curve

3-1) 약계자가 없는 경우의 TN 커브와 최대 동작 속도 및 그 때의 토크 구하기

3-2) if = 10[A] 에서 6[A]까지 감소시킨다고 가정했을 경우의 TN 커브 및 최대 동작 속도 및 그 때의 토크 구하기

제출기한: 2주 후 11/6(수)까지.