Midterm Examination

420.201A Digital Logic Design and Lab

Oct. 20, 2007

Name:____Solution____

- This is an open book examination.

- Analog 신호를 digital 신호로 바꾸면 sampling과 quantization 과정을 거치게 되므로 그만큼 잡음이 생기고 정확도가 떨어지게 된다. 그럼에도 불구하고 음악과 같은 소리 신호를 digital 신호로 바꾸어 처리하는 이유를 두 가지 이상 설명하시오. [10점]

- Digital system 설계에서 design hierarchy가 중요한 이유를 설명하시오. [10점]

- Combinational logic과 sequential logic의 근본적인 차이를 설명하시오. [10점]

- 아래 그림에서 네 개의 implicant가 minimum cover를 이루는지 답하고 그 답에 대한 이유를 설명하시오. [10 points]

- 다음과 같은 Boolean algebra의 공리를 이용하여 XY+YZ+XZ'=YZ+XZ'를 증명하시오 (매 단계마다 적용한 공리를 표시할 것). [20점]
1. the set elements contains at least two elements 
2. closure:	a+b is in the set 	ab is in the set
3. identity:	a+0=a	a1=a
4. complementarity:	a+a'=1	aa'=0
5. commutativity:	a+b=b+a	ab=ba
6. distributivity:	a+(bc)=(a+b)(a+c)	a(b+c)=(ab)+(ac),

- ROM과 PLA를 이용하여 combinational logic을 설계할 때 각각의 크기(비용)를 좌우하는 요소가 무엇인지에 대하여 설명하시오. [10점]

- 아래 그림과 같이 부하를 따로 달지 않았을 때의 지연시간이 2 ns인 게이트의 출력에 1pF의 capacitance를 연결하였다. 여기에 순방향 전압이 0V인 LED를 1k( 저항과 함께 (LED는 불이 켜질 수 있는 방향으로) 연결하고 다른 끝은 5V전원에 연결하였다. 게이트의 출력 단은 두 개의 5mA current source와 switch로 모델링을 한다. Current source는 양단 전압이 0V로 감소하면 전류가 흐르지 않는다고 가정한다.

  - LED가 없을 때와 있을 때, 각각에 대하여 출력이 1로 변할 때와 0으로 변할 때의 파형을 그리고 그 값이 50%에 도달하기까지의 지연시간을 구하시오. 필요하면 자연로그표(ln1.1=0.10, ln1.2=0.18, ln1.3=0.26, ln1.4=0.34, ln1.5=0.41, ln1.6=0.47, ln1.7=0.53, ln1.8=0.59, ln1.9=0.64, ln2.0=0.69)를 이용하시오. [20점]

  - 다음 그림과 같이 capacitor는 그대로 두고 LED를 ground에, 저항은 출력에 연결하면 지연시간이 어떻게 변하게 될 것인지 답하고 그 이유를 설명하시오. [10점]

- 3-bit data (A, B, C)를 입력으로 받아 (A', B', C'도 사용 가능) 0의 개수를 세어 그 값을 2-bit data(X, Y)로 출력하는 회로를 비용을 최소화 하여 설계하고자 한다.

  - AOI gate를 이용하여 설계하고 CMOS로 구현할 때 필요한transistor 수를 구하시오. [10점]

  - Multiplexer를 이용하여 설계하시오. [10점]

# Text boxes

XY

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11 | 10 | 01 | 10 |
| 1 | 10 | 01 | 00 | 01 |

X'Y'

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 01 | 10 | 01 |
| 1 | 01 | 10 | 11 | 10 |

X'=AB+BC+AC

Y'=A'B'C+A'BC'+ABC+AB'C'

회로도 생략

TR수=12+24=36

다음 그림과 같이 더 적은 수의 prime implicant로 cover를 만들 수 있기 때문에 위의 implicant들은 minimum cover를 만들 수 없다.

Combinational logic은 내부에 상태가 저장되지 않기 때문에 현재의 입력에 대해서 일정한 출력을 내며 과거에 입력에 무관하게 동작한다.

반면에 sequential logic은 내부에 상태를 기억시킬 수 있어서 그 상태에 따라 같은 입력에 대해 다른 출력을 낼 수 있다.

1. 복잡한 시스템을 abstraction level을 높여서 큰 block의 단위로 생각하면 전체 component의 수가 줄어들기 때문에 수월하게 설계를 시작할 수 있다.

2. 각 block들을 따로 설계하면 그 크기가 작기 때문에 시스템 전체를 설계하는 것 보다는 훨씬 쉬워진다.

3. Design hierarchy를 따라 설계해 내려가면서 현재의 abstraction level에 이미 설계되어 있는 block이 있으면 재사용 할 수 있으므로 효율적인 설계가 가능하다.

1. Digital 신호로 바꾸면서 생기는 잡음은 사람이 느낄 수 없을 정도로 작게 만들 수 있다.

2. Analog 신호의 무한한 시간과 sample의 값을 유한한 대표값으로 바꾸어 주기 때문에 필요 없는 정보가 제거되어 처리 및 저장이 수월하다.

3. 대표값에서 약간만 벗어나면 원래의 값으로 쉽게 복원할 수 있기 때문에 추가적인 잡음에 강하다.

4, 사람과의 interface가 digital로 되어 있는 경우에는 더 이상 변환이 필요 없다.

LED가 없을 때:

Cv=Q=It --> t=1pF*5V/5mA=1ns

50% 지연시간=2+0.5=2.5ns

LED가 있을 때 (rise):

Cv'=I+(5-v)/R

sV=(I+5/R)/sC-V/RC

(s+1/RC)V=(I+5/R)/sC

V=(I+5/R)/s(s+1/RC)C=(RI+5)/s-(RI+5)/(s+1/RC)

v=RI+5-(RI+5)e(-t/RC)=10-10e(-t/1ns)

v=2.5V일 때 t=-1ns*ln0.75=ln1.3 ns=0.26ns

50% 지연시간=2+0.26=2.26ns

LED가 있을 때 (fall):

Cv'=-I+(5-v)/R=-v/R (-I+5/R=0)

sV-5=-V/RC

(s+1/RC)V=5

V=5/(s+1/RC)

v=5exp(-t/RC)=5exp(-t/1ns)

v=2.5V일 때 t=-1ns*ln0.5=ln2 ns=0.69ns

50% 지연시간=2+0.69=2.69ns

ROM은 입력의 수(address 크기)와 출력의 수(data 크기)에 의하여 그 크기가 좌우되지만 PLA는 입력과 출력의 수뿐만 아니라 product term의 수에 의해서도 크기가 결정된다.

LED가 없을 때는 마찬가지

LED가 있을 때 (rise):

Cv'=I-v/R

sV=I/sC-V/RC

(s+1/RC)V=I/sC

V=I/s(s+1/RC)C=RI/s-RI/(s+1/RC)

v=RI-RIe(-t/RC)=5-5e(-t/1ns)

v=2.5V일 때 t=-1ns*ln0.5=ln2 ns=0.69ns

50% 지연시간=2+0.69=2.69ns

LED가 있을 때 (fall):

Cv'=-I-v/R

sV-5=-I/sC-V/RC

(s+1/RC)V=5-I/sC

V=5/(s+1/RC)-I/s(s+1/RC)C=5/(s+1/RC)-RI/s+RI/(s+1/RC)

v=10exp(-t/RC)-5=10exp(-t/1ns)-5

v=2.5V일 때 t=-1ns*ln0.75=ln1.3 ns=0.26ns

50% 지연시간=2+0.26=2.26ns

Truth table

| ABC | XY |
| --- | --- |
| 000 | 11 |
| 001 | 10 |
| 010 | 10 |
| 011 | 01 |
| 100 | 10 |
| 101 | 01 |
| 110 | 01 |
| 111 | 00 |

Implementation with two multiplexers

XY+YZ+XZ'	=XY1+YZ+XZ'	-- identity

=XY(Z+Z')+YZ+XZ'	-- complementarity

=XYZ+XYZ'+YZ+XZ'	-- distributivity

=YXZ+Z'XY+YZ+XZ'	-- commutativity

=YZX+YZ+XZ'Y+XZ'	-- commutativity

=YZX+YZ1+XZ'Y+XZ'1	-- identity

=YZ(X+1)+XZ'(Y+1)	-- distributivity

=YZ(X+1)1+XZ'(Y+1)1	-- identity

=YZ(X+1)(X+X')+XZ'(Y+1)(Y+Y')	-- complementarity

=YZ(X+1X')+XZ'(Y+1Y')	-- distributivity

=YZ(X+X')+XZ'(Y+Y')	-- commutativity & identity

=YZ1+XZ'1	-- complementarity

=YZ+XZ'	-- identity

/ 120