임베디드 시스템설계 기말고사 답

1. 10 pt.

위와 같이 메모리 접근을 loop 마다 줄일 수 있다.

- ”할 수 없다.” 라고 적으면 3pts.

- code motion(loop의 영향을 안받는 곳으로 code를 옮김)이 아닌 다른 방법을 사용하거나, 별 영향이 없는 방법을 사용. 5pts.

2. 15 pt.(each 5 pts)

a. e=10, n=7, p=1

cyclomatic complexity = e-n+2p = 10-7+2 = 5

b. e=17, n=11, p=1

cyclomatic complexity = e-n+2p = 17-11+2 = 8

c. e=8, n=6, p=1

cyclomatic complexity = 8 – 6 + 2 = 4

구하는 과정과 답이 명확하지 않을 경우 -2.5pts

약간의 실수 -1.5pts

3.

a. 5 pt.

5 pairs

각 pair 당 1 pt.

b. 5 pt.

9 pairs

각 pair 당 0.5 pt. 다 맞을 경우 10pt.

c. 5 pt.

5 pairs

각 pair 당 1pt.

4.  15 pt.

모든 def use를 만족 시킬 수 있는 set 설정.

(a) x(a+b)는 20보다 크거나 같아야 하며, y(c+d)는 10보다 작아야 함.(a,b,c,d,e값 설정) 각 1pt.

(b) a,b값만 설정. 어떤 값이든지 간에 성립.(각 2.5pt)

(c) x는 10(a-b)보다 작을 경우 성립. (a,b,c,d,e,f설정) 설정하지 않거나 잘못 설정한 variable당 -1pt.

5. 10pts. (quantum time에 대한 가정 없이 무시하고 했을 경우 -2pts)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P1 | P4 | P4 | I | I | P1 | P2 | P2 | I | I |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| P1 | P4 | P4 | P4 | I | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P1 | I | I | I | I |

노란색 부분은 순서가 바뀔 수 있다.(세부 스케쥴링에 따라.)

6. 10pts( sync 문제가 걸릴 경우 -2.5pts)

a. P()

{

int *temp;

*temp = -1;

while(1)

{

swap(temp, &semaphore);

if (*temp>=1) {

*temp--;

break;

}

swap(temp,&semaphore);

}

}

swap을 통해 semaphore 주소에 temp인 -1을 넣고 semaphore 값을 가져온다.

동시에 swap을 실행해도 둘 중에 하나의 프로세스는 temp의 -1을 가져오기 때문에 semaphore를 동시에 획득하는 일이 사라진다.

semaphore를 획득하면 semaphore를 -1시키고(접근할 수 있는 process의 값을 1감소) while루프를 나온다.

b. V()

{

int *temp;

*temp = -1 ;

while(1){

swap(temp, &semaphore);

if(temp >-1){

*temp++;

swap(temp,&semaphore);

break;}

swap(temp,&semaphore);

}

}

마찬가지로 temp에 -1을 넣어 동시에 접근을 막는다.

7.

a. 5pt

priority : P5>P1>P2>P4>P3

| Time | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 16 | 20 | 30 | 31 | 33 | 40 | 44 | 45 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| process | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | i | 5 | 1 | i | 2 | i | 5 | i |
| Time | 60 | 61 | 63 | 68 | 75 | 76 | 80 | 84 | 90 | 91 | 93 | 105 | 106 | 120 |  |
| process | 5 | 1 | 4 | i | 5 | i | 2 | i | 5 | 1 | i | 5 | i | 5 |  |

b. new process 비 예측의 경우.(5pt. )

| Time | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| process | 5 | cs | 1 | cs | 2 | cs | 4 | cs | 5 | cs | 3 | cs | i | cs | 5 |
| Time | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 |
| process | cs | 1 | cs | i | cs | 2 | cs | 5 | cs | i | cs | 5 | cs | 1 | cs |
| Time | 66 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 85 | 86 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| process | 4 | cs | i | cs | 5 | cs | i | cs | 2 | cs | i | cs | 5 | cs | 1 |
| Time | 95 | 96 | 105 | 106 | 107 | 108 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| process | cs | i | cs | 5 | cs | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

new process 예측의 경우.

| Time | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| process | 5 | cs | 1 | cs | 2 | cs | 4 | cs | 5 | cs | 4 | cs | 3 | i | cs |
| Time | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 59 | 60 |  |  |  |
| process | 5 | cs | 1 | cs | i | cs | 2 | cs | 5 | i | cs | 5 |  |  |  |

8.

a.

priority : p1>p2>p3>p4>p5 (priority를 고려하지 않았을 경우 -3pts)

| T | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| T | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| P | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | i | i | i | 1 | i | i | i | i | 1 | 2 | 3 | 3 | i | 1 | i | i | i | i |

b.

| T | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| T | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| P | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | i | i | i | 1 | i | i | i | i | 1 | 2 | 3 | 3 | i | 1 | i | i | i | i |

Context switching 수 : a=b

9. 전반적인 내용이 맞을 경우 10pts, 그 외에는 9pts.

a.

| Host |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus |  |  |  |  |  |
| Acc |  |  |  |  |  |

b.

| Host |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus |  |  |  |  |  |
| Acc |  |  |  |  |  |

10. 5pt. (single core 일 경우 communication overhead가 없다. 다른 가정이 존재할 경우 그에 따라 다른 경로가 답이 될 수 있음.)

p1-p2-p5

11.

(a)

core 1: p1, p2

core 2: p3

(b)

core 1: p1,p2

core 2: p3,p4

(c)

core 1:p1,p5,p6

core 2:p2,p3,p4

12.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c |  |  |  |  | a | b | c |  |  |  |  |  |  |  | a | b | c |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  |  |  |  | a | b |  |  |  | a | b | c |  |  |  |  |  |  |  |

b.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  | a | b | c |  |  |  |  |  |  |  | a | b | c |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  |  |  |  | a | b |  |  |  | a | b | c |  |  |  |  |  |  |  |

13. time quantum 이 2일 때 둘 다 아래와 같다. time quantum에 대한 가정이 없이 2라고 놓고 풀었을 경우 2pts.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | c |  |  |  | a | a | b | b | c | c |  |  |  |  | a | a | b | b | c |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| c |  |  |  |  | a | a | b | b |  | a | a | b | b | c | c |  |  |  |  |

14. (a) (10 pts)

| s | 7-bit address | read | data | s | 7-bit address | write | data | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1001001 | 1 | 00001111 | 0 | 1001000 | 0 | 10101010 | 1 |

(b) 10pts – 아래 항목에 대해 각각 2.5pts

SDL, SCL line에 대한 설명

electrical interface to the i^2C bus에 대한 설명(interfering에 대한..)

전체적인 구조에 대한 간단한 설명.

data transfer 방법에 대한 설명